## Slide 1: Project Globus
Simon Kohler
-Änderungen seit Ende Projekt 4
-Übergabe an FHNW
17.10.2025

## Slide 2: Ursprünglicher Stand
4kHz pfeifen wenn Motor läuft
Anfangsstromproblem
Optimierung Induktive Energieübertragung ausstehend
Steigerung Helligkeit
Anpassung GUI für bessere Steuerung
Bildfehler suchen + fixen: «Zwitschern» des Bildes
Raspi <-> ESP Verbindungsqualität

## Slide 3
Problem
Grausames Pfeifen mit 4kHz wenn der Globus läuft
Lösung:
Im Nucleo Clocks justiert, sodass Motor PWM mit 21 kHz und Auflösung DutyCycle 1000 Betrieben werden kann.
4kHz pfeifen

## Slide 4
Problem
Wenn Globus angestellt wird, leuchten LED’s Vollgas
Spannungsversorgung geht in die Knie
LED’s können dadurch nicht abgeschaltet werden
- info: LED’s besitzen RAM, welches nach langem Ausschalten 0xFF hat…
Betrieben werden kann.
Anfangsstromproblem

## Slide 5
Lösung
Zus. Modul im FPGA:
Unterbindet LED interface, Solange <5 Bilder empfangen.
Während dieser Zeit, Setze LED’s auf 0 (alle 10 ms)
Anfangsstromproblem
Neues Modul
Pos Edge SPI CS
Allow

## Slide 6
Optimierung Induktive Energieübertragung
Erledigt, hat nun genug Dampf für sehr helle LED’s
Steigerung Helligkeit
Derzeit auf 50% statt 25%

## Slide 7
Anpassung GUI für bessere Steuerung
Derzeitiger Speed
Slider für Speed
Nach E-Stop: “Reset E-Stop”
Neues FHNW - Werbeanzeige

## Slide 8
Bildfehler suchen + fixen: «Zwitschern» des Bildes
Problem:
Bild “Zwitscher” gelegentlich. Als ob das Bild für einen Frame plötzlich 180° verschoben ist
Lösung:
- Gute Erdung des RotorPCB auf den Aluteller.
Konnte nicht ganz behoben werden: bei 500 +- 50 u/min, starkes Zwitschern und kein Bildupdate. Alle anderen Speedbereiche fehlerfrei.
Effektive Ursache unbekannt. Vermutung: die QSPI Übertragung ESP<->FPGA wird gestört durch irgend eine Resonanz.

## Slide 9
Raspi <-> ESP Verbindungsqualität
Problem:
ESP verbindet sich kaum mit Raspberry Pi Access Point
Lösung:
Verwendung eines WIFI-Dongels. Mit dem gehts innerhalb von Sekunden.
Grund unbekannt.
RSSI sind ok (ca -50 dB = gut) trotz Metallgehäuse
Nach WIFI sniffen: ESP startet WPA-PSK, Raspi antwortet einfach nicht für 6-10 min. Anfragen von anderen werden aber sofort abgehandelt. Nur ESP wird verweigert.
ESP kann sich ohne Probleme auf allen anderen Versuchten Access Points verbinden.
Keine Logs/oder andere Hinweise im Raspi gefunden.
Vermutung: Broadcom hat am WIFI modul im Chip gespart.

## Slide 10
Stand 17.10.2025
Wackelkontakte LED stecker: bei erstanlassen muss ein wenig gespielt werden mit den LED Steckern.
Neu (konnte vor dem 16.10. nicht beobachtet werden): Verbindungsschwierigkeiten auf GlobusAP von normalen Geräten:
    Bürgisser konnte nur sehr schlecht mit PC(Win11)/Handy auf GlobusAP verbinden, langsame Verbindung, immer wieder abmeldung.
    Ich konnte mit PC (Win11) gar nicht. Aber mit Handy einwandfrei
  Der BilderStream Raspi<->ESP läuft nicht super rund. Es wurde zwar TCP mässig optimiert, könnte aber besser sein. Dadurch hohe Latenz (ca. 1s) bei Anzeigewechsel

## Slide 11: Thanks for your attention
Simon Kohler
Any Questions?